Влагонепроницаемый GPS трекер для
животных, собак и кошек
Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet)
Руководство пользователя

Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

Благодарим Вас за приобретение GPS трекера “SOS”. Этот компактный прибор предназначен для
определения местонахождения подвижных (людей, животных, транспортных средств и т.д.) и условноподвижных объектов.
Чем этот прибор отличается от других?
Многим:
1. Малые размеры и вес;
2. Высокая точность за счёт применения GPS и A-GPS позиционирования;
3. Обновление встроенного программного обеспечения через сети сотовой связи;
4. Большой объем встроенной энергонезависимой памяти для хранения маршрутных данных.

| 1. Комплект поставки | 2. Краткие технические характеристики трекера “SOS” |
| --- | --- |
| Размеры (мм): 61х44х16; Вес (грамм): ~38; GPS chip: U-blox 7; GPS sensitivity: Cold start: -148dBm; Hot start: -162dBm Точность GPS позиционирования (м): <2.5 (в условиях “открытого неба”) Время, необходимое для GPS позиционирования (сек): Cold start ~32s, Warm start ~11, Hot start ~2; Ёмкость встроенного в трекер аккумулятора (мАчас): 800; Потребляемый ток (мА): ≤2; Температура хранения (°C): -40°C to +60; |  |
| Трекер | USB-microUSB кабель | Температура при использовании (°C): -20°C to +60°C Допустимая влажность окружающей среды (%): 5 ~ 95, без появления конденсата |

Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

Управление трекером

| Speacker | Громкоговоритель |
| --- | --- |
| Micro USB | Разъём для подключения Микро USB кабеля |
| LED indicator | Индикатор работы трекера |

Значение сигналов светодиодов

| Зелёный светодиод | Значение |
| --- | --- |
| Трекер подключён к сети сотовой связи | 1 короткий сигнал и ~ 3 сек выключен |
| Трекер подключён к сети сотовой связи и включён GPRS | 2 коротких сигнала и ~ 3 сек выключен |
| Трекер не подключён к сети сотовой связи | Светится в течение 1 сек и 3 сек - выключен |
| Не установлена или не распознана SIM карта | Светодиод включён постоянно |
| Синий светодиод |  |
| Трекер позиционируется через GPS | Один сигнал (~ 1 сек) с перерывом в ~3 сек |
| Трекер не позиционировался | Один сигнал (~ 2 сек) с перерывом в ~3 сек |
| Позиционирование временно выключено | Светодиод выключен |
| Постоянное частое мигание | Аккумулятор трекера разряжен до 15% |

Назначение разъёма
Micro-USB разъём предназначен для подключения трекера к компьютеру или к зарядному устройству для
подзарядки встроенного в трекер аккумулятора. Для включения трекера достаточно подключить его к
источнику эл. питания 5 Вольт по USB кабелю.
Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68
Перед началом применения трекера
6.1. Зарядите полностью аккумулятор трекера. Для этого нужно подключить прибор к сетевому адаптеру
эл. питания или к внешнему аккумулятору, или к USB порту включённого компьютера с помощью
входящего в комплект поставки кабеля-переходника.
Первые 5~6 процессов зарядки аккумулятора трекера должны быть беспрерывными и продолжаться
примерно 6 часов.
6.2 Выверните аккуратно четыре винта, чтобы открыть крышку трекера. Внутри прибора увидите слот для
размещения SIM карты и клавишу включения и выключения трекера.
6.3 Если трекер включён, нажмите и удерживайте в нажатом состоянии клавишу в течение примерно ~3
сек, до тех пор, пока светодиод не погаснет.
6.4. Установите активированную микро SIM карту в соответствующий слот трекера.
6.5 Включите трекер нажатием клавиши.
6.6 Аккуратно совместите крышку с корпусом трекера и вверните до упора все 4 винта.
Внимание! Убедитесь, что на лицевом счету достаточно средств для осуществления голосовой связи и
доступа в Интернет, а также отключено требование ввода PIN кода.

Программирование телефонных номеров
Для работы GPS трекера необходим как минимум один номер сотового телефона, с помощью которого
он будет управляться. Управление трекером производится с помощью команд, отправляемых в SMS
сообщениях с приоритетного телефона на номер SIM карты, установленной в трекер. Все команды и их
параметры пишутся буквами Английского языка.

| Команда | Ответ трекера | Название команды | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Set mobile number 1 OK! | Назначение главного приоритетного номера | Номер телефона, с которого отправлена эта команда, становится главным приоритетным |
| A0 | Cancel mobile number 1 OK! | Сброс главного приоритетного номера | Номер телефона, с которого отправлена эта команда, перестаёт быть главным приоритетным |
| B1 | Set mobile number 2 OK! | Назначение 2-го приоритетного номера | Аналогично команде A1, но её следует отправлять с другого номера, если желаете, чтобы приоритетных номеров было 2 |
| B0 | Cancel mobile number 2 OK! | Сброс 2-го приоритетного номера | Номер телефона, с которого отправлена эта команда перестаёт быть приоритетным |
| C1 | Set mobile number 3 OK! | Назначение 3-го приоритетного номера | Аналогично команде A1, но её следует отправлять с другого номера, если Вы желаете, чтобы было 3 приоритетных номера |
| C0 | Cancel mobile number 3 OK! | Сброс 3-го приоритетного номера | Номер телефона, с которого отправлена эта команда перестаёт быть приоритетным |

Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

| name1,us er name | Add name ok! | Присвоение названия GPS трекеру | Пример: name1,Emma Удобно, если имя трекера будет полностью или частично совпадать с именем человека (животного) или названием другого объекта, за которым или на котором будет закреплён прибор |
| --- | --- | --- | --- |
| name0 | Сброс названия трекера | удаление из памяти трекера его названия |  |
| TZ+XX или TZ-XX | Set time zone OK! | Установка параметра часового пояса (Time zone) | Используется 24 часовой формат времени. Примеры: TZ+02, трекер работает в часовом поясе на 2 часа отстающего от: UTC TZ -02, трекер работает в часовом поясе на 2 часа опережающем UTC UTC time – время, принятое, как точка отсчёта (TZ+00). |
| loc | Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx maps.google.com/maps… | Запрос местонахождения трекера с указанием координат трекера с ссылкой на GoogleMap | Time: - текущее время; Lat: Широта; Lon: Долгота; Spd: Скорость; Altitude: Высота; Bt: примерный уровень заряда аккумулятора |

Теперь Вы можете пользоваться трекером в режиме OfflLine. Для того, чтобы узнать, где находится объект
наблюдения с трекером, достаточно отправить на его сотовый номер SMS с командой Loc
В ответ Вы получите SMS с параметрами движения объекта и данными его позиционирования:
географические координаты и ссылку на Google Map. Если Ваш смартфон подключён к Internet,
достаточно “кликнуть” на неё и, на экран телефона (планшетного) компьютера загрузится карта местности
с точкой примерного местонахождения наблюдаемого объекта.
Как видите, всё очень просто.
Для того, чтобы наблюдать за объектом Online, нужно дополнительно выполнить несколько операций,
перечень которых приведён в разделе 9 Инструкции.
Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

| Команда | Ответ трекера | Название команды | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Add | Запрос местонахождения трекера с указанием адреса местонахождения трекера | Для выполнения этой команды требуется установленное GPRS подключение трекера |  |
| CL1 | Cell locate on! | Позиционирование трекера по сети сотовой связи | Трекер может производить позиционирование по данным, полученным от сети сотовой связи, но его точность значительно ниже, чем при позиционировании с помощью спутников (GPS) |
| CL0 | Cell locate Off! | отмена режима позиционирования по сети сотовой связи | Позиционирование трекера по сети сотовой связи будет отключено |
| GR1 | Информирование о потере и восстановлении приёма GPS сигнала | Трекер автоматически будет отправлять SMS на предустановленные номера сотовых телефонов в случае, если отслеживаемый объект перемещается в зону неуверенного приёма GPS сигналов и выходит из неё |  |
| GR0 | Отключение функции информирования о потере и восстановлении приёма GPS сигнала |  |  |
| speed1,+ Speed | Over-speed! +GPS Info | Отправка тревожных сообщений (SMS) о превышении скорости перемещения объекта трекером (Over-Speed alert) | Скорость должна быть установлена числом, состоящим из 2х или 3х цифр: 01~255km/h Пример: speed1,100 В случае, если объект с трекером превысит скорость, равную 100 км/час, трекер отправит на приоритетные номера сотовых телефонов сообщения |
| speed0 | Отмена отправок тревожных сообщений о превышении скорости перемещения объекта (Over-Speed alert) |  |  |

Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

| GX,Y,Z, xxxM/KM | Geo fence alarm!+GPS info, (когда трекер окажется в пределах границы установленной территории) | Программирование координат разрешённой территории (GEO-FENCE Alarm) | X=N, где N – кол-во разрешённых территорий (от 1 до 3) Y=0 – выключить функцию; Y=1 - включить функцию; Z=1 – отправлять тревожное SMS, в случае, если трекер перемещатся внутрь территории; Z=0 – отправлять тревожное SMS, в случае, если трекер покидает территорию; xxx – установленное расстояние от местоположения трекера до границы территории (3 цифры) М – метры, КМ – километры. Эта команда дествует только в том случае, если трекер произвёл GPS позиционировние. Пример: G1,1,1,100M Примечание: нет пробелов между операторами команды |
| --- | --- | --- | --- |
| G1,0 или G2,0 или G3,0 | отмена функции GEOFENCE Alarm |  |  |
| RESET! | Без ответа | Инициализация трекера | Выполнение этой команды приведёт к сбросу установленных ранее параметров в исходное состояние, как это было на момент выпуска изделия с завода |
| M1,xxxM/ KM | Сообщение о перемещении объекта | xxx – установленное допустимое значение расстояния возможного перемещения от исходной точки местонахождения. Число состоит из трёх цифр. М - метры, КМ – километры. Пример: m1,100m SMS будет отправлено трекером в случае, если объект удалится на расстояние более 100 метров от точки, где он находился в момент получения этой команды |  |
| M0 | отключение функции отправки текером сообщений перемещении объекта |  |  |
| V1,xxS/M /H | Сообщение о наличии движения (вибрации) | S - секунды, M - минуты, H - часы, xx – значение установленного временного интервала. Параметр состоит из 2х цифр. Пример: V1,05M Эта команда установит интервал времени равный 5 минутам, через которые трекер будет проверять, есть ли перемещение объекта, на котором он установлен. В случае, если перемещение есть, трекер отправит SMS на запрограммированные приоритетные номера с сообщением |  |
| V0 | отключение функции отправки сообщений о |  |  |

Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

| наличии движения (вибрации) |
| --- |
| AGPS1 | включение режима позиционирования по станциям сотовой связи | Ускоряет процесс позиционирования трекера и помогает ему в том случае, если GPS сигналы недостаточно сильные |
| AGPS0 | отключение режима позиционирования по станциям сотовой связи |  |

| FL1 | Активирование датчика ускорения (падения) | Трекер отправит на приоритетные номера сотовой связи SMS, содержащие сообщения: “fall detection on” в том случае, если он зафиксировал резкое ускорение (падение) отслеживаемого объекта |
| --- | --- | --- |
| FL0 | Отключение датчика ускорения (падения) |  |
| PS1 | Power saving mode on! | Включение режим экономии эл. Энергии | Трекер имеет встроенный датчик движения. При активировании этого режима, GPS приёмник устройства автоматически включается при срабатывании датчика движения, входящим вызовом или SMS. При отсутсвии движения GPS приёмник автоматически выключется для экономного расходования запаса эл. энергии аккумулятора трекера и, соответственно, увеличения времени автономной работы прибора |
| PS0 | Power saving mode off! | Выключения режима экономии эл.энергии |  |
| DS1 | Включение режима работы трекера с переходом в состояние “Глубокого сна” | Для экономии эл.энергии и значительного увеличения времени автономной работы трекера, предусмотрена возможность временного выключения обоих модулей: и GSM, и GPS. Они будут включены автоматически при срабатывании датчика движения. В случае, если объект не будет перемещаться в течение ~15 минут, трекер снова перейдёт в режим “глубокого сна”. Этот режим позволяет увеличить время автономной работы трекера до 15 дней |  |
| DS0 | Отключение режима работы трекера с переходом в состояние “Глубокого сна” |  |  |

Minifinder Atto (VitEx VG30 Pet) Руководство пользователя на русском языке.
allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

| Status | A8613812345678 B13912345678 C13712345678;Spd:0,10 0km/h; Geo:0,0,0; VB:1,10S; MV:1,100; LBS:1; LED:0; RCV:0; TZ:2.0; Lis-in: 1; PS:1; DS:0; FL:1; Bat: 95 | Проверка предварительно запрограммированных приоритетных телефонных номеров и статуса трекера | A, B и С – номера приоритетных телефонных номеров; Spd: 0,100km/h - выключена функция отправки сообщений при превышении объектом установ ленного порога скорости, равного 100 км/час; Geo:0,0,0 - выключена функция отправки сооб щений при пересечении границы разрешённого присутствия; VB:1,10S – установлен режим тревоги при появлении вибрации MV:1,100 - установлен режим тревоги при перемещении объекта; LBS:1 – параметр позиционирования трекера по GSM сети LED:0 – светодиоды включены; RCV:0 - установлен режим извещения о потере трекером сигнала GPS; TZ:2.0; часовой пояс: UTC+2 Lis-in: 1 – микрофон трекера включён; PS:1 - Режим экономии эл. Энергии активирован; DS:0 – Режим автоматического перехода трекера в состояние “Глубокого сна” выключен; FL:1 - Активирован датчик ускорения Bat:95 – аккумулятор трекера заряжен на ~95% |
| --- | --- | --- | --- |
| version | IMEI: xxxx; GSM CSQ:xxxx; | Получение IMEI трекера |  |
| S1,APN,u ser name,pas sword | Set APN OK! GPRS connecting… | Установка параметров для подключения GPRS | Для того, чтобы отслеживать перемещения трекера в ONLine режиме, требуется, чтобы WEB сервис, на котором Вы зарегистрировали трекер, получал от него данные позиционирования. Они передаются трекером через Интернет с помощью GPRS. Для доступа в Интернет, трекер должен получить параметр APN (Access point name). Его значение, логин (user name) и пароль (password) можно узнать у оператора сотовой связи. Пример: S1,internet internet - это APN оператора сотовой связи. (В том случае, если user name, password не требуются, то эта команда будет иметь вид: S1, APN) |
| S0 | GPRS OFF | Отключение GPRS |  |
| S2 | GPRS On | Подключение GPRS |  |
| G1 | APN: internet; Name: xxxх; Password: xxxx; Port:.. | Проверка установленных параметров: APN, VPN и IP |  |
| IP1,IP,port | Изменение параметров: IP and Port | Примеры: - для ресурса Online GPS трекинга GPStrace.com: IP1,193.193.165.166,20790 |  |
| reboot | Принудительная перезагрузка трекера | Трекер будет автоматически выключен и включён |  |

Сигнализация о предельно низком уровне заряда аккумулятора
трекера
При снижении уровня заряда аккумулятора до уровней 17~20% и ~5%, трекер отправляет SMS
сообщения на приоритетные номера сотовых телефонов с текстом: “BAT: LOW! + GPS INFO”
Online отслеживание перемещения объекта с трекером
Для того, чтобы использовать эту функцию, нужно последовательно выполнить несколько несложных
шагов:
- Убедиться, что тариф SIM карты, установленной в трекер включает услугу Интернет доступа; Баланс
лицевого счёта – положительный и запрос PIN кода - выключен;
- Отправить SMS с командой: A1 на номер трекера;
- Отправить SMS с командой: version, чтобы получить IMEI трекера в ответном SMS.
- Отправьте SMS с командой: IP1,193.193.165.166,20790 , чтобы направить поток данных на сарвер
ресурса GPS-trace.com или другими пераметрами, если планируете использовать другой WEB сервис;
- Отправьте SMS команду: S1,APN,user name,password для получения возможности отправлять GPRS
данные;
Параметры: APN, user name и password предоставляются оператором сотовой связи.

allo-trade.ru  8 (495) 991-09-80 / 8(916)913-66-68

МТС: S1,internet.mts.ru,mts,mts
Билайн: S1,home.beeline.ru,beeline,beeline
Мегафон: S1,internet
- Отправьте SMS команду: S2 для включения режима передачи данных;
- Отправьте SMS команду: name1,user name здесь user name - это условное имя, которое вы придаёте
трекеру.
Этим именем может быть имя человека, собаки, номер автомобиля и т.д. Если Вы выберете, например,
имя
Bars, тогда команда будет такой: name1,Bars
- Зарегистрируйтесь на ресурсе orange.gps-trace.com. Запишите Login и Password
- В аккаунте нужно заполнить следующие параметры:
- имя объекта;
- тип устройства (Minifinder);
- ID (IMEI трекера);
- Телефонный номер (см SIM карту трекера);
Если все данные введены правильно, то вскоре Вы увидите на дисплее компьютера виртуальную карту
региона с отметкй местонахождения трекера.

Встроенная память трекера
Трекер имеет встроенную память объёмом 8 MB. В этой памяти хранятся данные позиционирования. Как
только трекер снова окажется в зоне уверенного приёма GSM сигнала, эти данные будут переданы на
сервер WEB ресурса.

Внимание!
Пожалуйста, соблюдайте несложные правила, которые помогут Вам сохранить трекер в рабочем
состоянии в течение долгого времени:
1. Держите прибор сухим и не подвергайте его испытаниям на водостойкость, морозо/ жароустойчивость
и ударостойкость. Попадание влаги, в том числе в виде конденсата, ударные нагрузки могут вывести
прибор из рабочего состояния.
2. Не подвергайте трекер воздействию химических реактивов и прочих агрессивных веществ;
3. Ремонт и замена аккумулятора трекера допускается только в условиях оборудованного сервис-центра.
4. Старайтесь полностью (до 100% ) заряжать аккумулятор трекера и полностью, до самовыключения
или получения SMS сообщения от трекера о предельно низком уровне остаточного заряда (~5%),
разряжать его. Это особенно важно для первых 5~6 циклов “заряд-разряд” аккумулятора.
Невыполнение любого из перечисленных выше требований легко определяется при диагностике прибора
и может быть причиной отказа в бесплатном ремонте в течение гарантйного срока